RIiFZ.271.III.2024.KRDG									Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Formularz Asortymentowo-Cenowy

| Lp. | Nazwa produktu/ towaru | Szczegółowy opis Minimalne parametry | Jedn. miary | Ilość | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa chłodnicza | 2-drzwiowa 1300 L, 420W, 1382x800x(H)2110 mm Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej) Chłodzenie statyczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem, z agregatem dolnym Filtr przeciwpyłkowy Komora w standardzie GN 2/1 Grubość izolacji: 60 mm (materiał: C5H10) Samozamykające się, nieprzestawne drzwi wyposażone w zamek Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi 4 nieodkręcane nóżki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat Bezproblemowa praca urządzenia do temperatury otoczenia +30°C i wilgotności względnej +55% Czynnik chłodzący: R134a Klasa klimatyczna: 4 W zestawie 6 półek GN 2/1 Zakres temperatury: -5/+5°C napięcie (V): 230 | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Lodówka | Wymiary: 185 x 60 x 60 Pojemność:219 chłodziarka + 96 zamrażarka Liczba drzwi:2 Kolor: srebrny Funkcje: Zmiana kierunku otwierania drzwi Liczba agregatów:1 Liczba termostatów:1 Funkcje dodatkowe: oświetlenie LED Klasa energetyczna: E Sposób odszraniania: automatyczne Rodzaj półek: szklane Zamrażarka: Liczba pojemników: 3 Sposób odszraniania: manualne | szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Wózek kelnerski | 3-półkowy wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm maksymalny obciążenie do 75 kg na półkę idealne do gastronomii gumowe kółka z hamulcami Wysokość - H: 920 mm Głębokość - D: 540 mm Szerokość - W: 860 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna | szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Podgrzewacz do wody | urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody zakres regulacji termostatu 30÷110°C wskaźnik poziomu wody w zbiorniku termostat bezpieczeństwa bezkropelkowy kranik zabudowana grzałka kontrolka zasilania podwójne ścianki zapewniają nawet do 30% niższe zużycie energii Parametry techniczne: Wysokość - H: 498 mm Średnica: 290 mm Napięcie - U: 230 V Pojemność - V: 18 l Moc elektryczna: 2.5 kW Materiał wykonania: stal nierdzewna | szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Taboret gazowy | 1-palnikowy długość: 580 mm szerokość: 580 mm wysokość: 380 mm moc palników: 9 kW ilość palników: 1 szt. materiał: stal nierdzewna zasilanie palników: gazowe kolor: inox Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej Wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy) Płomień pilotowy palników Zabezpieczenie przeciwwypływowe Redukcja mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy) Przystosowany do dużych garnków od 50 do 100 litrów | szt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektryczny | Kuchnia gazowa 6 palnikowa Przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego Przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii nowoczesny design ergonomiczne pokrętła panel przedni grawerowany laserowo kontrolki pracy oraz zasilania system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania szafka neutralna z drzwiami konfiguracja palników : 3,5 +3x5+2x7 kW redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce żeliwne ruszty płomień pilotowy zabezpieczenie przeciwwypływowe wymiary piekarnika elektrycznego statycznego GN2/1: 660x545x285 mm (WxDxH), moc piekarnika 7 kW piekarnik z funkcją kontroli wilgotności oświetlenie komory piekarnika Parametry techniczne: Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 700 mm Szerokość - W: 1200 mm Zasilanie: gaz/prąd Moc elektryczna: 7 kW Karta gwarancyjna: 1 Moc gazowa: 32.5 kW Linia: 700 Napięcie zasilania [V]: 400 V Przystosowane do gazu: G20(2E;2H) 20mbar | szt. | 1 |  |  |  |
| 7. | Okap | Okap Gastronomiczny przyścienny skośny w DÓŁ z filtrami Turbiną o mocy 1040m3h wraz z regulatorem obrotów i króćcem wylotowym fi 200 szerokość: 200 cm głębokość: 70 cm wysokość: 40 cm Całość wykonana z Atestowanej Stali Nierdzewnej INOX - AISI H 17 Filtry przeciwtłuszczowe (filtry SZTYWNE, ociekacze tłuszczu skraplacze pary wodnej) | szt. | 1 |  |  |  |
| 8. | Zmywarka | Zmywarka gastronomiczna, uniwersalna, kosz 50x50 cm, zmywarka z funkcją wyparzania sterowanie elektromechaniczne czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy ergonomiczny uchwyt przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm wysokość komory wsadowej: 370 mm cykl mycia 120s lub 180s wydajność koszy na godzinę – 30/h, 24/h kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) zużycie wody 2,5 l/cykl moc grzałki komory - 2 k moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW kosz 500x500 mm w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego | szt. | 1 |  |  |  |
| 9. | Regał | 120 cm- stal nierdzewna, powierzchnia przechowywania – 4 półki (118,3 x 46,2 cm każda) Wytrzymałość – nośność do 600 kg Nośność jednej półki- 150 kg | szt. | 4 |  |  |  |
| Wartość ogółem brutto |  |

…………………….…………

Podpis Wykonawcy